## Slide 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Λεία Προσομοιώματα Πλαστικότητας & Βλαβών στην
Αντισεισμική Μηχανική
Βλάσης Κουμούσης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
σε συνεργασία
Α. Χαραλαμπάκη, Σ. Τριανταφύλλου, Η. Γκιμούση, Α. Μωυσίδη
Διδάκτορες ΕΜΠ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας ΑΘΗΝΑ 5-7.09.19

## Slide 2
Ελαστοπλαστική Ανάλυση
  Πολυγραμμικά ή Λεία προσομοιώματα; (Απομείωση Δυσκαμψίας, υποβάθμιση αντοχής, ολισθήσεις)
  Επαυξητική Ανάλυση ή Συνολική Αντιμετώπιση με Εσωτερικό Χρονισμό;
Ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά χάλυβα οπλισμού
Ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά σκυροδέματος
  Στοιχείο δοκού-υποστυλώματος
  Εφαρμογή – Σύγκριση με πείραμα
Συμπεράσματα
Περιεχόμενα
Εισαγωγή

## Slide 3: Πολυγραμμικό Προσομοίωμα Takeda (τουλάχιστον 16 κανόνες καθορίζουν την ανακύκλιση)

## Slide 4
όπου k σταθερά ελατηρίου
Κανόνας ροής
Flow rule
Διαρροή -Yield Function
όταν
Συνθήκη Συνέπειας Consistency Condition
F(t), u(t)
Ελαστικό – Απολύτως Πλαστικό σύστημα
Μονοδιάστατη Πλαστικότητα

## Slide 5
Ideal Plasticity in rate form
For every λ
Από τη Μονοδιάστατη Πλαστικότητα στο Υστερητικό Προσομοίωμα

## Slide 6
Περαιτέρω Γενίκευση
(Smooth
Yielding)
(Unloading)
(To satisfy the Yield Condition)
Bouc-Wen Hysteretic Model
Από τη Μονοδιάστατη Πλαστικότητα στο Υστερητικό Προσομοίωμα-συν.

## Slide 7
Συγκεντρωμένης πλαστικότητας
Κατανεμημένης πλαστικότητας
Λεπτομερή ΠΣ
    Πλαστικές αρθρώσεις
    Επιφάνεια διαρροής, πλαστική ροή
    Δεδομένες συνθήκες φόρτισης
    Δυσκολία στην περιγραφή αλληλεπίδρασης Μ-Ν
    Διακριτοποίηση ινών
    Αυτόματη προσομοίωση αλληλεπίδρασης Μ-Ν
    Μονοαξονικοί καταστατικοί νόμοι
    Αδυναμία στην περιγραφή φαινομένων 3D
    3D ΠΣ με ενσωματωμένο στοιχείο ράβδου οπλισμού
    Υψηλή ακρίβεια
    Αριθμητικές αστάθειες
    Υπολογιστικό κόστος
Εισαγωγή
Προσομοιώματα Ραβδωτών Μελών Οπλισμένου Σκυροδέματος

## Slide 8
Προσομοίωση ινών
Αριθμητικά βήματα
    σε Επίπεδο ίνας
      Μονοαξονικοί νόμοι υλικών
    σε Επίπεδο διατομής
      Άθροιση τάσεων και εφαπτομενικών μέτρων υλικών
    σε Επίπεδο στοιχείου
      Προσδιορισμός της κατάστασης στοιχείου
      Υπολογισμός επικόμβιων δυνάμεων και μητρώου δυσκαμψίας
    σε Επίπεδο κατασκευής
      Άθροιση εσωτερικών δυνάμεων
      Έλεγχος ισορροπίας (εσωτερικές/εξωτερικές δυνάμεις)
Εισαγωγή

## Slide 9
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού
Μη-γραμμική συμπεριφορά χάλυβα
    Μονοτονική φόρτιση
      Ελαστική περιοχή
      Πλατό – plateau διαρροής
      Περιοχή κράτυνσης
      Περιοχή αρνητικής δυσκαμψίας
    Μονοαξονικά αναλυτικά προμοιώματα χάλυβα
      Menegotto-Pinto (1973), Dodd and Restrepo-Posada (1995)
      Balan et al. (1998),
      Monti-Nuti (1992), Dhakal and Maekawa (2002)
      Kunnath et al. (2009), Kim and Koutromanos (2016)

## Slide 10
Νόμος αποσύζευξης:
Συνάρτηση διαρροής:
Ισοτροπική κράτυνσης:
Πλαστική ροή:
Κράτυνση κατά AF (Armstrong Frederick):
Συνθήκη της συνέπειας:
Plastic strain evolution:
Μονοδιάστατη πλαστικότητα ανεξάρτητη του ρυθμού μεταβολής
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού

## Slide 11
Γενική περίπτωση:
  ελαστική/πλαστική συνάρτηση «διακόπτης»:
  συνάρτηση «διακόπτης» φόρτισης/αποφόρτισης:
elastic phase
plastic flow
αποφόρτιση
φόρτιση
Ελαστοπλαστική καταστατική σχέση:
Ομαλοποίηση των εξισώσεων - Smoothening
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού

## Slide 12
Τροποποιήσεις για συμπεριφορά του χάλυβα
    Πλατό διαρροής και φαινόμενο Bauschinger
      Κατώφλι εplat για το πλατό διαρροής
      1η διαρροή:
      Επόμενες διαρροές:
      Η καμπύλη Bauschinger εξαρτάται από το περιεχόμενο σε άνθρακα:
        Χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα: απότομη καμπύλη,
        Χάλυβες υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα: ομαλή καμπύλη,
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού

## Slide 13
    Σύντομη αποφόρτιση-επαναφόρτιση
      Τροποποίηση συνάρτησης:
      Παράγοντας επαναφοράς δυσκαμψίας:
      Παραμόρφωση στον κλάδο αποφόρτισης:
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού
Τροποποιήσεις για ακριβέστερη συμπεριφορά χάλυβα

## Slide 14
Παρουσίαση προσομοιώματος χάλυβα
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού
Plateau διαρροής
Μη-γραμμική κινηματική κράτυνση
Σύντομη αποφόρτιση/ επαναφόρτιση
Σημεία αντιστροφής της παραμόρφωσης (reversal points)

## Slide 15
Πειραματικά δεδομένα των Ma et al. (1976)
Ράβδοι: #6 (19mm), L/D=5.35
Τεκμηρίωση με πειραματικά δεδομένα
fy (MPa) | α | n1 | n2 | εplat | m | q
460 | 0.035 | 10 | 0.5 | 4εy | 0.03 | 10
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού

## Slide 16
Σύγκριση με γνωστά προσομοιώματα χάλυβα
Προσομοίωμα Menegotto-Pinto
Προσομοίωμα Dodd and Restrepo-Posada
    Διορθώνει το σφάλμα στις σύντομες αποφορτίσεις/επαναφορτίσεις
    Διατηρεί πλήρη μνήμη του δρόμου φόρτισης
    Ελέγχει την ομαλότητα της καμπύλης Bauschinger
    Δεν απαιτεί επαναλήψεις κατά την αποφόρτιση
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού

## Slide 17
Πλευρική μετακίνηση
Κατανομή καμπυλότητας
Μέση παραμόρφωση
Μήκος-τόξου
Παραμόρφωση λυγισμού
Λυγισμός διαμήκων ράβδων οπλισμού
Παραδοχές
    Τοπικός λυγισμός
    Δύσκαμπτοι συνδετήρες πολύ καλά αγκυρωμένοι
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού

## Slide 18
Παρουσίαση προσομοιώματος ράβδου οπλισμού
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού

## Slide 19
C1
C2
C5
fy (MPa) | α | n1 | n2 | εplat | m | q
470 | 0.035 | 10 | 0.4 | 1.8εy | 0.05 | 5
430 | 0.03 | 10 | 0.4 | 3εy | 0.05 | 10
Προσομοίωμα ράβδων οπλισμού
Τεκμηρίωση με πειραματικά δεδομένα
(Monti, Nuti 1992)

## Slide 20
Προσομοίωμα σκυροδέματος
Μονοτονική Συμπεριφορά Σκυροδέματος
    Θλιπτική συμπεριφορά
      Ελαστική περιοχή
      Σταθερή εξάπλωση ρωγμών
      Ασταθής εξάπλωση ρωγμών
      Περιοχή αρνητικής δυσκαμψίας μέχρι τη θραύση
    Εφελκυστική συμπεριφορά
      Ελαστική περιοχή
      Περιοχή αρνητικής δυσκαμψίας
      Σημαντικά χαμηλότερη αντοχή

## Slide 21
    Μονοαξονικά αναλυτικά προσομοιώματα
      Karsan and Jirsa (1969), Scott et al. (1982), Mander et al. (1988), Bahn and Hsu (1998), Aslani and Jowkarmeimandi (2012)
Καταστατικά Προσομοιώματα Σκυροδέματος
    Μη συσχετιζόμενη πλαστικότητα/Βισκοπλαστικότητα
      Han and Chen (1985), Pietruszczaks et al. (1988), Hu and Schnobrich (1989), Bicanic and Zienkiewicz (1983)
    Προσομοιώματα βλάβης
      Mazars (1981), Lemaitre and Chaboche (1985)
    Ελαστοπλαστικά προσομοιώματα βλάβης
      Lubliner et al. (1989), Lee and Fenves (1998), Ragueneau et al. (2000), Grassl and Jirasec (2006) Jason et al. (2006), Richard et al. (2010)
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 22
Πλάστιμη συμπεριφορά βλάβης
Πλαστικότητα
Βλάβη
Πλαστικότητα & Βλάβη
    Πλάστιμη συμπεριφορά
      Παραμένουσα πλαστιμότητα
      Ολίσθηση κατά μήκος των ρωγμών
      Υστερητική συμπεριφορά. Κατανάλωση ενέργειας εξαιτίας της τριβής στα άκρα της ρωγμής.
    Συμπεριφορά βλάβης
      Αρνητική δυσκαμψία (πράυνση -softening)
      Απομείωση δυσκαμψίας
      Αύξηση του όγκου λόγω του ανοίγματος ρωγμών
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 23
Προσομοίωμα πλαστικότητας
Νόμος αποσύζευξης:
Συνάρτηση διαρροής:
Φόρτιση/ αποφόρτιση/:
Ισοτροπική κράτυνση:
Ασύμμετρη τάση διαρροής:
Εφελκυσμός/ θλίψη:
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 24
Προσομοίωμα Βλάβης - Damage
Ολική τάση:
Παράμετρος βλάβης:
  Παράμετρος βλάβης (εφελκυσμός/θλίψη):
Μεταβλητή εξέλιξης βλάβης:
Συνάρτηση βλάβης:
Συνθήκες Kuhn-Tucker:
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 25
Ομαλοποίηση Εξισώσεων Βλάβης
Μεταβλητή εξέλιξης βλάβης :
«Διακόπτης» βλάβης:
Φόρτιση/αποφόρτιση
Εξέλιξη βλάβης:
Εξέλιξη ολικής τάσης:
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 26
Προσομοίωμα Πλαστικότητας-Βλάβης
 | Ec (GPa) | fy (MPa) | ac | qc | k0,i | bi | pc
Compression | 30 | 25000 | 0.5 | 1000 | 0.000833 | 6.5 | 1.0
Tension |  | 5000 | - | - | 0.000167 | 0.5 | 0.5
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 27
Συνάρτηση αποφόρτισης:
  Παραμένουσες εφελκυστικές παραμορφώσεις
  Συνάρτηση επαφοράς δυσκαμψίας:
Μη-γραμμική αποφόρτιση
  Κλείσιμο των ρωγμών
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 28
Προσομοίωμα Σκυροδέματος
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 29
Παρουσίαση προσομοιώματος σκυροδέματος
Προσομοίωμα σκυροδέματος

## Slide 30
Okamoto et al. (1976)
Bahn and Hsu (1998)
normalized parameters | Okamoto et al. | Bahn-Hsu
σcy/σc,max | 0.7 | 0.75
εcy/εco | 0.4 | 0.5
αc | 0.6 | 0.7
qc | 5 | 12
ko/εo | 0.4 | 1.0
bc | 5.0 | 0.9
pc | 1.7 | 1.0
c1 | 3.5 | 3.5
c2 | 0.15 | 0.1
Προσομοίωμα σκυροδέματος
Τεκμηρίωση με πειραματικά δεδομένα (θλίψη)

## Slide 31
Muguruma et al. (1983)
normalized parameters | Muguruma et al.
σcy/σc,max | 0.6
εcy/εco | 0.29
αc | 0.5
qc | 10
ko/εo | 0.57
bc | 2.5
pc | 0.75
c1 | 4.0
c2 | 0.1
Προσομοίωμα σκυροδέματος
Τεκμηρίωση με πειραματικά δεδομένα (ΣκυρόδεμαΥψηλής Αντοχής, fc=65MPa)

## Slide 32
 | EC (GPa) | σyc (MPa) | αC | qC | k0 | bc | pc | c1 | c2
Unconfined | 20 | 15 | 0.70 | 0 | εyc | 4.0 | 0.9 | 4.0 | 0.2
Confined | 20 | 25 | 0.25 | 40 | εyc | 19.0 | 0.9 | 2.0 | 0.4
Choi et al. (2013)
Προσομοίωμα σκυροδέματος
Τεκμηρίωση με πειραματικά δεδομένα (Περίσφιγξη)

## Slide 33
Martinez-Rueda and Elnashai
Konstantinidis and Kappos
    Αρνητική εφελκυστική δυσκαμψία
    Κλείσιμο των ρωγμών
    Αρνητική εφελκυστική δυσκαμψία
    Κλείσιμο των ρωγμών
    Κλειστοί βρόχοι κατά την επαναφόρτιση
Προσομοίωμα σκυροδέματος
Σύγκριση με γνωστά προσομοιώματα σκυροδέματος

## Slide 34
    Στοιχεία μετακινήσεων
    Soleimani (1979), Keshavarzian and Schnobrich (1984)
Στοιχεία δοκού - υποστυλώματος
    Στοιχεία δυνάμεων
      Zeris and Mahin (1988), Spacone et al. (1996), Neuenhofer and Filippou (1998), Nukala and White (2004)
    Στοιχεία με βάση ενεργειακές μεθόδους
      Hjelmstad and Taciroglu (2003), Taylor et al. (2003), Nukala and White (2004), Alemdar and White (2005), Alsafadie et al. (2011), Saritas and Soydas (2012), Correia et al. (2015)
Στοιχείο δοκού-υποστυλώματος

## Slide 35
Στοιχείο δοκού-υποστυλώματος ινών
Αριθμητικά βήματα
    Επίπεδο ίνας
      μονοαξονικοί νόμοι υλικών
    Επίπεδο διατομής
      Άθροιση τάσεων και εφαπτομενικών μέτρων υλικών
    Επίπεδο στοιχείου
      Προσδιορισμός της κατάστασης στοιχείου
      Υπολογισμός επικόμβιων δυνάμεων και μητρώου δυσκαμψίας
    Επίπεδο κατασκευής
      Άθροιση εσωτερικών δυνάμεων
      Έλεγχος ισορροπίας (εσωτερικές/εξωτερικές δυνάμεις)

## Slide 36
Κινηματικές σχέσεις:
Ισορροπία διατομής:
Στοιχείο δοκού
Επικόμβιες παραμορφώσεις:
Επικόμβιες δυνάμεις:
Ανάλυση της διατομής
Διατομή
Μετακινήσεις:
Παραμορφώσεις:
Εσωτερικές δυνάμεις:
Ίνα
Μετακινήσεις:
Παραμόρφωση:
Ορθή τάση:
Στοιχείο δοκού-υποστυλώματος

## Slide 37
Συναρτησιακό Hellinger-Reissner: Δύο πεδίων:
Συνάρτηση συμπληρωματικής πυκνότητας ενέργειας:
Συναρτησιακό Hellinger-Reissner:
(σε όρους εσωτερικών δυνάμεων)
Στασιμότητα:
Εξίσωση ισορροπίας:
Εξίσωση συμβιβαστότητας:
Ενεργειακή διατύπωση Δύο πεδίων
Στοιχείο δοκού-υποστυλώματος

## Slide 38
Πειραματική διάταξη Ghannoum and Moehle (2008, 2012)
Αριθμητικό παράδειγμα (Τριώροφο πλαίσιο, τριών ανοιγμάτων υποβαλλόμενο σε σεισμική επιτάχυνση βάσης)
  fc=24.6 MPa
  fy=475 MPa
  L/D=10 (παλαιότερα υποστυλώματα)
  G=16.67 KN/m
  T1=0.34 sec
  Kspring=6500 KNm/rad
  Επίλυση με μέθοδο Newmark (β=0.25, γ=0.50)
Αριθμητικά παραδείγματα

## Slide 39
Αριθμητικά παραδείγματα
Σεισμική ένταση
Σεισμός Χιλής 1985, (Σταθμός, Llolleo)
Συντελεστής κλιμάκωσης 4.06
Ελαστικό φάσμα EC8-1
αg=0.53g, πιθανότητα εμφάνισης 1%/50 χρόνια

## Slide 40
Αριθμητικά παραδείγματα
Σύγκριση σε καθολικά μεγέθη
Ταύτιση ελαστικής απόκρισης
1η συμβατική διαρροή στο υποστύλωμα Β1 στα 13 sec
Σημαντικές βλάβες στο υποστύλωμα Β1 στα 22 sec
Μεγιστη σχετική μετακίνηση 1ου ορόφου: 5%
Ικανοποιητική σύγκριση σε όρους μετακινήσεων
Υπερεκτίμηση της τέμνουσας βάσης

## Slide 41
Αριθμητικά παραδείγματα
Φαινόμενα ρυθμού επιβολής έντασης
Υπερκτίμηση της παραμένουσας αντοχής έπειτα από την αστοχία του Β1
Ολίσθηση στην αγκύρωση στη βάση. Αύξηση γωνιών στροφής χορδής
Σύγκριση σε επίπεδο μελών

## Slide 42
Αριθμητικά παραδείγματα
Αστοχία υποστυλώματος Β1

## Slide 43
Αριθμητικά παραδείγματα
Αρχική διαρροή διαμήκων ράβδων
Άνοιγμα ευδιάκριτων κεκλιμένων ρωγμών
Άνοιγμα χιαστί ρωγμών και εμφάνιση της μέγιστης απαιτούμενης πλαστιμότητας (φ=-0.37)
Αποφλοίωση επικάλυψης και έναρξης λυγισμού ράβδων
Πλήρης αστοχία και αποδιοργάνωση της διατομής με έντονο το φαινόμενο του λυγισμού ράβδων
Αστοχία υποστυλώματος Β1

## Slide 44
Αριθμητικά παραδείγματα
Αστοχία υποστυλώματος Β1
Βρόχος ράβδων υποστυλώματος Β1
Απώλεια μέρους της αξονικής φέρουσας ικανότητας του υποστυλώματος Β1 έπειτα από την αστοχία

## Slide 45
Υπολογισμοί κατά EC8-3
Αριθμητικά παραδείγματα
Column | Capacity ratio (λ)
A1 | 1.91
B1 | 1.44
C1 | 1.25
D1 | 1.73

## Slide 46
Συμπεράσματα
Συμπεράσματα
Δυνατή η Ανάπτυξη λείων προσομοιωμάτων χάλυβα και σκυροδέματος σύμφωνα με τη θεωρία πλαστικότητας και μηχανικής των βλαβών και πρόσθετων φαινομενολογικών προσθηκών.
Γίνεται απευθείας υπολογισμός των τάσεων και του εφαπτομενικού μέτρου των υλικών χωρίς την υιοθέτηση τεχνικών πρόλεξης-διόρθωσης με επίλυση πρόσθετων πρωτοβάθμιων μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων.
Τα λεία προσομοιώματα δύνανται να ενσωματωθούν σε στοιχείο δοκού-υποστυλώματος - fiber beam model.
Αντιμετωπίζεται η περίπτωση ανελαστικού λυγισμού ράβδων οπλισμού.
Το υπολογιστικό κόστος σημαντικά μικρότερο.
Η λεία καταστατική θεώρηση επεκτείνεται σε διδιάστατα προβλήματα πλακών και κελυφών με αντίστοιχη ομαλοποίηση των τανυστών των τάσεων και παραμορφώσεων

## Slide 47
Ευχαριστώ για την προσοχή σας